## Slide 1: Реализација софтверске магистрале за дистрибуцију видео сигнала у возилу на „Adaptive AUTOSAR“ платформи
Аутор: Роберт Шандор
Ментор: Милан Бјелица

## Slide 2: Садржај
Увод
AUTOSAR
  AUTOSAR кроз верзије и платформе
    AUTOSAR (Classic)
    AUTOSAR Adaptive
Појам магистрале
  Хардверска
  Софтверска
Хардверска платформа – ALPHA AMV
Концепт решења
Верификација и тестирање решења
Закључак
Notes: U sledecih nekoliko poglavlja izlozicu:
Problematiku kojom se ovaj rad bavi, kao i osnovu za predlozeno resenje, zasnovano na AUTOSAR adaptive platformi, koje je oformio AUTOSAR konzorcijum
Zatim, kratak pregled samog AUTOSAR konzorcijuma uz 2 standarda, koje ovaj konzorcijum razvija,
Kratak pregled magistrala, kao osnove za distribuciju sadrzaja u globalu, uz kratak pregled hardverskih I softverskih magistrala
Same platforme na kojoj je zasnovano ovo predlozeno resenje
Motivaciju I concept izlozenog resenja
Potom kratak pregled funkcionalnosti i performansi iznetog resenja
I na kraju, sagledacemo uspesnost resenja, kao takvog, kao i mogucnosti za dalje poboljsavanje.

## Slide 3: Увод
Аутономна вожња - возила се ослањају на ADAS алгоритме, сензоре високе резолуције и наменске системе високих перформанси
ADAS алгоритми – информативни и безбедносни
Notes: Automobilska industrija, prilikom resavanja izazova autonomne voznje, oslanja se na napredne algoritme za pomoc vozacu u voznji, tj. ADAS-e. Iako se razlikuju po samoj funkcionalnosti, krajnji cilj ADAS algoritma jeste ili pomoc vozacu ili kompletno upravljanje vozilom.
Kako se oni razlikuju po svojoj primeni, mogu se podeliti na informativne, poput prikaza okruzenja vozila prilikom parkiranja i bezbednosne, poput sistema za kocenje prilikom izletanja pesaka na put I mnogobrojnih drugih.
ADAS algoritmi obradjuju podatke koji se dobavljaju sa senzora visoke preciznosti (LIDAR, RADAR, Kamera). Podaci sa ovih senzora tako predstavljaju ulaznu tacku u jedan ADAS algoritam.

## Slide 4: Увод
Сензори високе резолуције – прикупљају податке из околине возила како би створили веродостојну слику његовог окружења
Наменске платформе високих перформанси - основа за брзо и безбедно извршавање ADAS алгоритама
Проблем – тренутно непостојећа стандардизација начина руковања подацима прикупљених са сензора високе резолуције који се обрађујуј на платформама високих перформанси
Предлог решења – Софтверска магистрала за дистрибуцију видео сигнала на AUTOSAR Adaptive платформи
Notes: Kako senzori postaju znatno kvalitetniji, kvalitet informacija koje se prikupljaju iz okruzenja je znacajno bolji I postoji realnija slika o okruzenju vozila. Time, ADAS-i dobijaju znatno vise informacija i samim time algoritam koji se izvrsava moze sa znatno vecom preciznoscu da odredi sledecu akciju koja mora biti preuzeta.
Kako je potrebno obraditi vise informacija, koje su znatno kompleksnije, potrebno je primeniti u toj istoj obradi platforme vece procesorske moci.
Iz ove potrebe, nastaje problem nepostojece standardizacije distribucije signala, koji su prikupljeni sa senzora visoke rezolucije na platformama visokh performansi. Time, ukoliko se na neadekvatan nacin pristupi podacima, moguce je naskoditi integritetu podataka I naskoditi pouzdanosti izvrsavanja ADAS algoritma, sto na kraju, moze imati katastrofalne, pa cak I fatalne posledice.
Kako bi se zapocelo resevanje ovog problema, moze se uzeti AUTOSAR Adaptive standard, koja predstavlja moderni standard, za platforme vece procesorske moci.
Tako, kao predlog resenja iznesenog problema, ovaj rad iznosi softversku magistralu za distribuciju video signala u okviru AUTOSAR adaptive platforme.
AUTOSAR adaptive, standard i propratna platforma, predstavljaju

## Slide 5: AUTOSAR

## Slide 6: AUTOSAR
Конзорцијум сачињен од великог броја произвођача возила и опреме за возила.
Творци 2 стандарда, тј. две платформе
AUTOSAR (Classic)
AUTOSAR Adaptive
Notes: Autosar predstavlja konzorcijum koji je okupljen oko velikog broja prozivodjaca vozila, opreme za vozila I raznovrsnih alata.
Cilj konzorcijuma -> Stvaranje jedinstvenog standard koji ce svaki proizvodjac moci da implementira na svoj nacin. Sam konzorcijum je okupljen sa idejom da se standard razvija u zajednici, ali da se prilikom implementacije standardizovanih komponenti, clanovi takmice.
Clanovi su podeljeni u 4 grupe I za sada su razvili jedan standard, dok na drugom aktivno rade.
Подела се врши на следећи начин:
1. Чланови оснивачи (енг. Core Partner) – чине девет првобитних чланова који су започели формирање овог конзорцијума.
2. Премијум чланови (енг. Premium Members) – чини их 46 чланова, где они могу бити произвођачи возила, произвођачи оригиналне опреме (енг. Original Equipment Manufacturers, ОЕМ), произвођачи различитих софтверских алата, полупроводничких компоненти, итд. Ови чланови су се касније прикључили конзорцијуму.
3. Партнери за равој и производњу (енг. Development partners) – ову групу чини 28 чланова који су задужени за развој компоненти које задовољавају прописане стандарде ове групације.
4. Сарадници (енг. Associates and Attendees) – последњу групацију у овој хијерархији чине компаније које сарађују са члановима свих осталих група и користе тренутно доступни стандард.

## Slide 7: AUTOSAR кроз верзије и платформе
AUTOSAR (Classic) - стваран као стандард за микроконтролере и управљачке јединице које имају ограничене ресурсе
Скуп функционалности ограничен:
  Контрола осталих платформи у возилу
  Руковање системима за управљање у возилу
Рад платформи заснованих на овом систему је поуздан, међутим не подржава системе велике процесорксе моћи
Последица – развој AUTOSAR Adaptive стандарда и платформе

## Slide 8: AUTOSAR кроз верзије и платформе
AUTOSAR Adaptive – нови стандард, започет 2017. године
Циљ – подршка платформи велике процесорске моћи
Реализација – проширење оперативног система у виду извршног окружења
Заснован на сервисно оријентисаној архитектури (SOA), омогућују роковање стањима платформе (Execution Manager и State Management) комуникацију у оквиру једне и са удаљеним адаптивним платформама (Communication Management).

## Slide 9: AUTOSAR кроз верзије и платформе
Потребан POSIX (PSE) 51 оперативни систем
Сачињен из великог броја сервиса и апликација

## Slide 10: Појам магистрале

## Slide 11: Појам магистрале
Физичке компоненте чија је намена повезивање спољних или унутрашњих уређаја са процесором
Поред хардверских магистрала попут оптичких влакана и каблова, постоје и софтверске, које су најчешће реализоване у виду комуникационих протокола
Руковање хардверском магистралом - потребан руковаоц (eнг. Driver)
Руковање софтверском магистралом – посредством оперативног система

## Slide 12: Хардверске магистрале
Представљају директну везу између процесора и компоненте која може бити унутрашња или спољна у односу на читав систем
Захтева постојање руковаоца
Потребно је да буду стандардизоване и да постоји протокол по којем функционише комуникација између страна које учествују у размени информација
USB, PCI, PCI-Е – стандардизоване магистрале за преношење података великом брзином у персоналним рачунарима
CAN, LIN - стандардизоване магистрале за преношење података на наменским платформама у возилима

## Slide 13: Софтверске магистрале
Представљају начин на који се остварује међупроцесна комуникација (енг. IPC)
Не морају поседовати посебан физички медијум
Потребно је да постоји установљени протокол у комуникацији између пријемне и предајне стране
Linux оперативни систем нуди механизмен попут:
  D-bus – софтверска магистрала за размену порука
  Pipes – проточна обрада
Употреба дељене меморије (shmem) и других комуникационих протокола такође представља својеврстан вид софтверске магистрале

## Slide 14: Хардверска платформа – ALPHA AMV

## Slide 15: Хардверска платформа – ALPHA AMV
Заснована је на систему на чипу (енг. SoC) TDA2x
Подржава PSE51 оперативне системе
Платформа поседује три оваква чипа са више процесорских компоненти:
  2 x ARM Cortex A15 @ 1176MHz
  2 x Dual core ARM Cortex M4 @ 220MHz
  2 x DSP C66x @ 750MHz
  IVA HD Coprocessor
  4 x EVE Analytic Processor
  GPU SGX544 @ 560MHz
Софтверска подршка на платформи -Vision SDK

## Slide 16: Концепт решења

## Slide 17: Концепт решења - Софтверска магистрала за дистрибуцију видео сигнала
Основна идеја - олакшавање и апстракција достављања видео садржаја крајњем кориснику, тј. апликацији која врши манипулацију истог
Задаци:
  онемогућавање недозвољеног приступа одређеним сегментима меморије
  онемогућавање преписивања оригиналних података, подацима из једне од апликација која обрађује добављени видео сигнал
  једноставан и безбедан приступ потребним информацијама - лишила потребе познавања детаља хардверске платформе на којој се извршава алгоритам.

## Slide 18: Концепт решења - Софтверска магистрала за дистрибуцију видео сигнала
Слојевита архитектура решења:
  Слој за апстракцију наменске платформе
  Слој за апстракцију дистрибуције добављеног видео сигнала
  Слој за информисање о карактеристикама прибављеног видео сигнала

## Slide 19: Концепт решења - Слој за апстракцију наменске платформе
Сакрива процес иницијализације хардверске платформе, затим конфигурације камера и других потребних модула платформе
Постиже се апстракција складиштења видео сигнала и његовог достављања до чипа који врши обраду, односно приказује видео сигнал на одговарајућем излазу

## Slide 20: Концепт решења - Слој за апстракцију дистрибуције добављеног видео сигнала
У потпуности независан од хардверске платформе на којој се извршава
Ослања се на функционалности Linux оперативног система, за који је развијан
Двојака функција:
  Пропагира информације о сигналу са камера до последњег слоја софтверске магистрале
  Дистрибуција видео сигнала, како до удаљених платформи, тако и у оквиру локалне

## Slide 21: Концепт решења - Слој за информисање о карактеристикама прибављеног видео сигнала
Задужен је достављање квалитативних информација о самом сигналу апликацији која врши обраду видео сигнала.
Интегрисан у адаптивну платформу
Улога овог слоја софтверске магистрале:
  Покретање слоја за апстракцију хардверске платформе
  Покретање слоја за дистрибуцију видео сигнала
  Информисање апликација које врше обраду видео сигнала

## Slide 22: Верификација и тестирање решења

## Slide 23: Верификација и тестирање решења
Тест предложеног решења софтверске магистрале покрива:
  Преглед потребног времена пропагације фрејма кроз систем
  Приказ брзине добављања фрејмова:
    магистрала коришћена за достављање фрејмова до апликација која се извршава на истој платформи на којој се извршава и софтверска магистрала
    магистрала коришћена за достављање фрејмова до апликације која се извршава на удаљеној платформе
  Верификација ваљаности предложеног решења – пример употребе софтверске магистрале и камера сервиса који се ослања на њене функционаности за потребе информативне ADAS апликације.

## Slide 24: Верификација и тестирање решења
Тестно окружење:
  ALPHA AMV са доступних 6 камера
  ALPHA AMV без камера
  Linux OS (језгро без закрпа за рад у реалном времену)
  Рутер пропусне моћи 1Gbit/s

## Slide 25: Верификација и тестирање решења
Посматрани случај – чување једног фрејма у зони дељене меморије хардверске платформе
Карактеристике фрејма:
  Резолуција – 1280х720
  Број бита по једном пикселу – 12
  Величина једног фрејма – 1.7 MB
  Распоред компоненти боје – YUV420
Просечно потребно време на узорку од 200 фрејмова - 622.6 us
Chart: Време уписа једног фрејма у зону дељене меморије у us

## Slide 26: Тестирање решења - Преглед потребног времена пропагације фрејма кроз систем
Посматрани случај - чување једног фрејма у дељеној меморији придруженој софтверској магистрали
Подразумева читање и копирање једног фрејма, из дељене меморије хардверске платформе у дељену меморију софтверске магистрале

## Slide 27: Тестирање решења - Преглед потребног времена пропагације фрејма кроз систем
Просечно потребно време на узорку од 200 фрејмова - 4.8ms
Chart: Време копирања једног фрејма из зоне дељене меморије наменске платформе у зону дељене меморије софтверске магистрале у us

## Slide 28: Тестирање решења - Преглед потребног времена пропагације фрејма кроз систем
Посматрани случај – достављање једног фрејма посредстом сервиса за информисање о доступности и квалитету сигнала
Посредник у комуникацији апликација адаптивне платформе је Communication Management
Два независна подслучаја:
  Локална апликација адаптивне платформе преузима доступни фрејм

## Slide 29: Тестирање решења - Преглед потребног времена пропагације фрејма кроз систем
Након информисања о доступности, време које је потребно да адаптивна апликација преузме један износи 12.3 ms, док време самог приступа зарад копирања из зоне дељене меморије износи свега 3.2ms , на 200 фрејмова.
Chart: Време достављања једног фрејма претплаћеној локалној апликацији адаптивне платформе у us
Chart: Време потребно локалној апликацији адаптивне платформе за преузимање фрејма из зоне дељене меморије у us

## Slide 30: Тестирање решења - Преглед потребног времена пропагације фрејма кроз систем
2. Апликација удаљене адаптивне платформе добавља фрејм једне од камера
Слање се врши путем етернет магистрале
Фрејмови нису компримовани
Notes: Како приликом конфигурисања радног оквира Links & Chains није била омогућена употреба хардверске компоненте за компримовање кроз Linux оперативни систем, ни један од фрејмова дистрибуираних фрејмова није био компримован

## Slide 31: Тестирање решења - Преглед потребног времена пропагације фрејма кроз систем
Просечно време пута једног фрејма, од момента његове доступности до саме адаптивне апликације удаљене адаптивне платформе просечно износи 21.1ms, на узорку од 200 фрејмова.
Chart: Време достављања једног фрејма претплаћеној удаљеној апликацији адаптивне платформе у us

## Slide 32: Тестирање решења - Преглед потребног времена пропагације фрејма кроз систем
Уколико посматрамо искључиво време за које је потребно да се сваки фрејм достави путем етернет магистрале, на узорку од 200 фрејмова, потребно време је знатно мање, износи 2.64ms.
Chart: Време преузимања једног фрејма путем етернет магистрале у us

## Slide 33: Верификација решења
Пример употребе софтверске магистрале и камера сервиса који се ослања на њене функционаности за потребе информативне ADAS апликације
Посматрана два случаја:
  Локална апликација адаптивне платформе
  Удаљена апликација адаптивне платформе

## Slide 34: Верификација решења
Време исцртавања једног фрејма на узорку од 200 фрејмова, без посредства софтверске магистрале за дистрибуцију видео сигнала износи – 30ms
Chart: Време потребно за исцртавање једног фрејма у us

## Slide 35: Верификација решења
Укључивањем софтверске магистарале у дистрибуцију, времена исцртавања на екран расту у оба случаја:
  Локална апликација адаптивне платформе – 45.28ms (приближно 22 фрејма по секунди)
  Удаљена апликација адаптивне платформе - 68.85ms (приближно 15 фрејмова по секунди)
Оба посматрана случаја подразумевају употребу свих доступних камера на платформи

## Slide 36: Верификација решења
Chart: Време потребно за исцртавање једног фрема за локалну апликацију адаптивне платформе у току прикупљања садржаја са свих 6 камера у ms
Chart: Време потребно за исцртавање једног фрема за удаљену апликацију адаптивне платформе у току прикупљања садржаја са свих 6 камера у ms

## Slide 37: Закључак

## Slide 38: Закључак
Софтверска магистрала успешно развијена и интегрисана у AUTOSAR Adaptive платформу
Брзина достављања и обавештавања задовољавајућа за информативне алгоритме
Планови за даљи развој и унапређење:
  Развој на оперативном систему са подршком за рад у реалном времену
  Укључивање компоненти подржаних од стране AUTOSAR Adaptive стандарда за компримовање садржаја