## Slide 1: Реализација софтверске магистрале за дистрибуцију видео сигнала у возилу на „Adaptive AUTOSAR“ платформи
Аутор: Роберт Шандор
Ментор: Милан Бјелица

## Slide 2: Садржај
Увод
AUTOSAR
  AUTOSAR кроз верзије и платформе
    AUTOSAR (Classic)
    AUTOSAR Adaptive
Појам магистрале
  Хардверска
  Софтверска
Хардверска платформа – ALPHA AMV
Концепт решења
Тестирање решења
Закључак

## Slide 3: Увод
Аутономна вожња - возила се ослањају на ADAS алгоритме, сензоре високе резолуције и наменске системе високих перформанси
ADAS алгоритми – информативни и безбедносни

## Slide 4: Увод
Сензори високе резолуције – прикупљају податке из околине возила како би створили веродостојну слику његовог окружења
Наменске платформе високих перформанси - основа за брзо и безбедно извршавање ADAS алгоритама
Проблем – тренутно не постојећа стандардизација начина руковања подацима прикупљених са сензора високе резолуције који се обрађујуј на платформама високих перформанси
Предлог решења – Софтверска магистрала за приступ подацима прикупљених сензорима

## Slide 5: AUTOSAR
Конзорцијум сачињен од великог броја произвођача возила и опреме за возила.
Творци 2 стандарда, тј. две платформе
AUTOSAR (Classic)
AUTOSAR Adaptive

## Slide 6: AUTOSAR кроз верзије и платформе
AUTOSAR (Classic) - стваран као стандард за микроконтролере и управљачке јединице које имају ограничене ресурсе
Скуп функционалности ограничен:
  Контрола осталих платформи у возилу
  Руковање системима за управљање у возилу
Рад платформи заснованих на овом систему је поуздан, међутим не подржава системе велике процесорксе моћи
Последица – развој AUTOSAR Adaptive стандарда и платформе

## Slide 7: AUTOSAR кроз верзије и платформе
AUTOSAR Adaptive – нови стандард, започет 2017. године
Циљ – подршка платформи велике процесорске моћи
Реализација – проширење оперативног система у виду извршног окружења
Засниван на сервисно оријентисаној архитектури (SOA)
Потребан POSIX (PSE) 51 оперативни систем
Сачињен из великог броја сервиса и апликација

## Slide 8: AUTOSAR кроз верзије и платформе

## Slide 9: Појам магистрале
Физичке компоненте чија је намена повезивање спољних или унутрашњих уређаја са процесором
У рачунарству, поред хардверских магистрала, попут оптичких влакана и каблова, подразумевају се и комуникациони протоколи
Руковање хардверском магистралом - потребан руковалаоц (eнг. Driver)
Руковање софтверском магистралом – посредством оперативног система

## Slide 10: Хардверске магистрале
Представљају директну везу између процесора и компоненте која може бити унутрашња или спољна у односу на читав систем
Захтева постојање руковаоца
Потребно је да буду стандардизован и да постоји протокол по којем функционише комуникација између страна које учествују у размени информација
USB, PCI, PCI-Е – стандардизоване магистрале за преношење података великом брзином у персоналним рачунарима
CAN, LIN - стандардизоване магистрале за преношење података на наменским

## Slide 11: Софтверске магистрале
Представљају начин на који се остварује међупроцесна комуникација (енг. IPC)
Не морају поседовати посебан физички медијум
Потребно је да постоји установљени протокол у комуникацији између пријемне и предајне стране
Linux оперативни систем нуди механизмен попут:
  D-bus – софтверска магистрала за размену порука
  Pipes – проточна обрада
Употреба дељене меморије (shmem) и других комуникационих протокола такође представља својеврстан вид софтверске магистрале

## Slide 12: Хардверска платформа – ALPHA AMV
Заснована је на систему на чипу (енг. SoC) TDA2x
Подржава PSE51 оперативне системе
Платформа поседује три оваква чипа са више процесорских компоненти:
  2 x ARM Cortex A15 @ 1176MHz
  2 x Dual core ARM Cortex M4 @ 220MHz
  2 x DSP C66x @ 750MHz
  IVA HD Coprocessor
  4 x EVE Analytic Processor
  GPU SGX544 @ 560MHz
Софтверска подршка на платформи -Vision SDK

## Slide 13: Концепт решења - Софтверска магистрала за дистрибуцију видео сигнала
Основна идеја - олакшавање и апстракција достављања видео садржаја крајњем кориснику, тј. апликацији која врши манипулацију истог
Задаци:
  онемогућавање недозвољеног приступа одређеним сегментима меморије
  онемогућавање преписивања оригиналних података, подацима из једне од апликација која обрађује добављени видео сигнал
  једноставан и безбедан приступ потребним информацијама - лишила потребе познавања детаља хардверске платформе на којој се извршава алгоритам.

## Slide 14: Концепт решења - Софтверска магистрала за дистрибуцију видео сигнала
Слојевита архитектура решења:
  Слој за апстракцију наменске платформе
  Слој за апстракцију дистрибуције добављеног видео сигнала
  Слој за информисање о карактеристикама прибављеног видео сигнала

## Slide 15: Концепт решења - Слој за апстракцију наменске платформе
Сакрива процес иницијализације хардверске платформе, затим конфигурације камера и других потребних модула платформе
Постиже се апстракција складиштења видео сигнала и његовог достављања до чипа који врши обраду, односно приказује видео сигнал на одговарајућем излазу

## Slide 16: Концепт решења - Слој за апстракцију дистрибуције добављеног видео сигнала
У потпуности независан од хардверске платформе на којој се извршава
Ослања се на функционалности Linux оперативног система, за који је развијан
Двојака функција:
  Пропагира информације о сигналу са камера до последњег слоја софтверске магистрале
  Дистрибуција видео сигнала, како до удаљених платформи, тако и у оквиру локалне

## Slide 17: Концепт решења - Слој за информисање о карактеристикама прибављеног видео сигнала
Задужен је достављање квалитативних информација о самом сигналу апликацији која врши обраду видео сигнала.
Интегрисан у адаптивну платформу
Улога овог слоја софтверске магистрале:
  Покретање слоја за апстракцију хардверске платформе
  Покретање слоја за дистрибуцију видео сигнала
  Информисање апликација које врше обраду видео сигнала

## Slide 18: Тестирање решења
Тест предложеног решења софтверске магистрале покрива:
  Преглед потребног времена пропагације фрејма кроз систем
  Приказ брзине добављања фрејмова:
    магистрала коришћена за достављање фрејмова до апликација која се извршава на истој платформи на којој се извршава и софтверска магистрала
    магистрала коришћена за достављање фрејмова до апликације која се извршава на удаљеној платформи
  Употребе камера сервиса за потребе информативне ADAS апликације

## Slide 19: Тестирање решења - Преглед потребног времена пропагације фрејма кроз систем

## Slide 20: Закључак